## Slide 1
 | Operation Pattern | Control Method | Acc. Time | Dec. Time | Positioning Address(um) | Command Speed(mm/min)
1 | END | ABS | 500ms | 500ms | 130000.0 | 3000
2 | END | ABS | 500ms | 500ms | 161500.0 | 3000
3 | END | ABS | 500ms | 500ms | 152000.0 | 3000
4 | END | ABS | 500ms | 500ms | 87000.0 | 3000
5 | END | ABS | 500ms | 500ms | 81000.0 | 3000
6 | END | ABS | 500ms | 500ms | 14000.0 | 3000
7 | END | ABS | 500ms | 500ms | 8000.0 | 3000
8 | END | INC | 500ms | 500ms | 6000.0 | 3000
9 | END | INC | 500ms | 500ms | -6000.0 | 3000
10 | END | INC | 500ms | 500ms | 10000.0 | 3000

## Slide 2
구분 | (전원) | (CPU) | 슬롯 0 | 슬롯 1 | 슬롯 2 | 슬롯 3 | 슬롯 4 | 슬롯 5 | 슬롯 6
품명 | Q61P | Q03UDV | QX40 | QX40 | QY10 | QY10 | Q64AD | QJ61BT11N | QD77MS2
모듈명칭 | 전원 | CPU | 입력모듈 | 입력모듈 | 출력모듈 | 출력모듈 | AD, DA | CC-Link | 위치결정
 |  |  | 16점 | 16점 | 16점 | 16점 | 변환모듈 | 32점 | 32점
 |  |  |  |  |  |  | 16점 |  | 
입력 (X) | - | - | X00 ~ X0F | X10 ~ X1F | - | - | X40 ~ X4F | X50 ~ X6F | X70 ~ X8F
출력 (Y) | - | - | - | - | Y20 ~ Y2F | Y30 ~ Y3F | Y40 ~ Y4F | Y50 ~ Y6F | Y70 ~ Y8F

## Slide 3
Device Name | Comment | Device Name | Comment
X0 | 공급후진 | X10 | 소재센서2
X1 | 공급전진 | X11 | 유량형센서
X2 | 분배후진 | X12 | 유도형센서
X3 | 분배전진 | X13 | 스토퍼감지센서
X4 | 가공상승 | X14 | 컨베엔코더센서
X5 | 가공하강 | X15 | pb1
X6 | 배출후진 | X16 | pb2
X7 | 배출전진7 | X17 | pb3
X8 | 스토퍼상승 | X18 | pb4
X9 | 스토퍼하강 | X19 | pb5
X0A | 흡착후진 | X1A | pb6
X0B | 흡착전진 | X1B | pb7
X0C | 흡착물건여부 | X1C | toggle
X0D | 창고후진 | X70 | QD77Rdy
X0E | 창고전진 |  | 
X0F | 소재센서1 |  | 
Device Name | Comment | Device Name | Comment
Y20 | 공급전진 | Y30 | L1
Y21 | 공급후진 | Y31 | L2
Y22 | 분배전진 | Y32 | L3
Y23 | 분배후진 | Y33 | L4
Y24 | 가공전후진 | Y34 | L5
Y25 | 배출전진 | Y35 | L6
Y26 | 배출후진 | Y36 | L7
Y27 | 스토퍼전후진 | Y37 | 부저
Y28 | 흡착전진 | Y70 | PLCReady
Y29 | 흡착후진 | Y71 | 서보ON
Y2A | 흡착onoff | Y78 | 정회전+
Y2B | 창고전진 | Y79 | 역회전-
Y2C | 창고후진 | Y80 | 위결서보
Y2D | 드릴onoff |  | 
Y2E | 컨베onoff |  | 

## Slide 4
Device Name | Comment | Device Name | Comment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M0 | 원점설정완료 | M2012 | 공급- | M70 | 모터ON | M2050 | 연결 | M512 | 1,2 넣기 버튼 | M2210 | 후진완서보전딜레이 | M632 | 3,2 램프설정 | M3020 | 내려가기딜레이 | M951 | 2차연결 | M3051 | 고원복 뺴기1 | M1500 | 누르기 방지 | M3301 | 에러
M1 | 고속복귀완료 | M2013 | 가공 반복 시작 | M71 | 가공+ | M2130 | 금속 | M513 | 1,1 램프 | M2220 | 스토퍼- (비금) | M710 | 수동빼기BIT | M3021 | 흡착ON | M991 | 내부초기화핗료함 | M3052 | 고속복귀비금 | M2000 | 계속실행 | M3302 | S빼기위치상태기억
M2 | 초기화 | M2014 | 모터on | M72 | 가공- | M2132 | 배출+(비금속버리기) | M514 | 1,2 램프 | M2221 | 창고- (비금) | M711 | 1,1 뺴기 버튼 | M3022 | 올라가기 딜레이 | M1000 | 서보시작가능 | M3053 | 고속복귀금 | M2001 | 수동시작 | M3400 | zp창고판별정상
M5 | 점프 | M2015 | 가공+ | M73 | 모터OFF | M2133 | 배출- | M521 | 2,1 넣기 버튼 | M2230 | 스토퍼- (금속) | M712 | 1,2 뺴기 버튼 | M3023 | 흡착실- | M1001 | 원점복귀 | M3100 | 자동빼기 누름 시작 | M2010 | 넣기 시작 | M3402 | zp창고빼기데이터
M14 | 분배+ | M2016 | 가공- | M74 | 가공카운터반복 | M2134 | 금속배출완료 | M522 | 2,2 넣기 버튼 | M2231 | 창고- (금속) | M721 | 2,1 뺴기 버튼 | M3024 | 후진실린더딜레이 | M1002 | 고속원점복귀 | M3101 | 자동빼기시작 | M2011 | 공급+ | M4001 | 가공 완료 트리거
M23 | 스토퍼+ | M2017 | 가공 모터off | M94 | 공급- | M2140 | 스토퍼+(금속 창고 적제) | M523 | 2,1 램프 | M2300 | M 정상동작 상태 | M722 | 2,2 뺴기 버튼 | M3025 | 올려두기 완료 | M1003 | 조그하강 | M3149 | 뺴기연결 |  |  | M4002 | 적재 완료 트리거
M31 | 완료 | M2018 | 가공횟수도달 | M95 | 분배- | M2141 | 창고+ 금속 | M524 | 2,2 램프 | M2301 | M 에러 상태 | M731 | 3,1 뺴기 버튼 | M3027 | 흡착OFF' | M1004 | 조그상승 | M3150 | 비금속빼기 |  |  |  | 
M38 | 내부RST | M2020 | 분배+ | M96 | 배출- | M2142 | 컨베OFF(금속창고시작) | M531 | 3,1 넣기 버튼 | M2302 | set 상태 기억 | M732 | 3,2 뺴기 버튼 | M3029 | 대기위치 이동완료 | M1005 | 비상정지 | M3151 | 비금속 뺴기 시작 |  |  |  | 
M39 | RST | M2021 | 분배- | M97 | 스토퍼- | M2200 | 서보 동작 시작 | M532 | 3,2 넣기 버튼 | M2400 | zp창고 판별 정상 작동 | M800 | 임시 7개이상임 | M3030 | 컨베이어ON | M1006 | 비상해제 | M3155 | 비금속 존재 뺴기 |  |  |  | 
M41 | 수동조작RST | M2022 | 컨베ON(가공끝) | M98 | 흡착실- | M2201 | 흡착ON (서보) | M533 | 3,1 램프 | M2401 | zp창고 판별 비정상 | M810 | 소재 수동 빼기 | M3031 | 버리기끝 | M1007 | 비상램프 | M3158 | 비금 리셋 |  |  |  | 
M44 | 컨베off | M2029 | 물체 존재 | M100 | 빼기시작 | M2202 | 흡착대기 | M534 | 3,2 램프 | M2402 | zp창고판별 데이터 저장 | M811 | 1,1 뺴기 램프 설정 | M3036 | 수동빼기 복귀set | M1011 | 동작가능 램프 | M3159 | total리셋 |  |  |  | 
M45 | 비상정지컨베드릴 | M2030 | 비금속 | M101 | 뺴기2 | M2203 | 2 | M610 | 소재 수동 넣기 | M2410 | 창고+ 창고적제 | M812 | 1,2뺴기 램프 설정 | M3038 | 수동뺴기RST | M1013 | 가공횟수증가버튼 | M3200 | 금속 뺴기 |  |  |  | 
M46 | 비상정지램프 | M2032 | 비금속 버리기시작 | M110 | 순차뺴기시작 | M2204 | 흡착실+(서보) | M611 | 1,1 램프 설정 | M3010 | 수동 빼기 | M819 | 빼기램프 RST | M3039 | 수동뺴기완전RST | M1014 | 가공감소버튼 | M3201 | 금속뺴기 시작 |  |  |  | 
M47 | 공급멈춤 | M2033 | 비금속 버리기 완료 | M111 | 순차2 | M2205 | 실린더전진완료대기 | M612 | 1,2 램프 설정 | M3011 | 수동빼기값전달완 | M820 | 2,1 뺴기 램프 설정 | M3040 | 완료 | M1020 | 에러리셋버튼 | M3205 | 금속 존재 뺴기 |  |  |  | 
M48 | 가공멈춤 | M2034 | 컨베OFF(비금 버리기 완) | M198 | 내부rst | M2206 | M내려가기딜레이 | M619 | 넣기 램프 RST | M3012 | 살짝대기 | M821 | 2,2 뺴기 램프 설정 | M3045 | 창고+-(빼기) | M1021 | 값 초기화 버튼 | M3248 | 금속 리셋 |  |  |  | 
M49 | 드릴멈춤 | M2040 | 스토퍼+(비금속) | M199 | 전체리셋 | M2207 | 흡착OFF | M621 | 2,1 램프 설정 | M3013 | 2 | M831 | 3,1 뺴기 램프 설정 | M3048 | 자동뺴기rst | M1100 | 원점복귀완료여부 | M3249 | total리셋 |  |  |  | 
M50 | 분배멈춤 | M2041 | 창고+(비금속) | M510 | 수동조작BIT | M2208 | M올라가기딜레이 | M622 | 2,2 램프설정 | M3015 | 흡착실+ (빼기) | M832 | 3,2 뺴기 램프 설정 | M3049 | 자동완전뺴기RST | M1101 | 원점복귀오류여부 | M3299 | 빼기 전체 시작(인터락) |  |  |  | 
M51 | 배출+ | M2042 | 컨베OFF(비금속) | M511 | 1,1 버튼 넣기 | M2209 | 흡착실- | M631 | 3,1 램프설정 | M3016 | 실린더전진완료대기 | M950 | 연결 | M3050 | 고원복 뺴기1 | M1200 | 고속완료여부 | M3300 | M뺴기 위치이동 정상상태 |  |  |  | 

## Slide 5
Device Name | Comment | Device Name | Comment
T0 | 공급대기 | T229 | 흡착- 딜레이
T1 | 처음 원점으로 | T230 | 후진완료 딜레이
T20 | 소재판별 | T301 | 수동빼기 시작 딜레이
T22 | 살짝올라가기 | T302 | 자동뺴기 시작 딜레이
T23 | 살짝 내려가기 | T303 | 살짝 대기
T24 | 흡착OFF대기 | T305 | 올라가기 완료 대기
T25 | 살짝 올라가기 | T312 | 흡착 ON 대기
T26 | 있나대기 | T314 | 올라가기 딜레이
T30 | 비금속컨베off대기 | T316 | 흡착- 딜레이
T31 | 금속컨베off대가 | T318 | 후진완료 딜레이
T40 | 대기 | T319 | 서보이동 딜레이
T71 | 가공 대기 시간 | T320 | 흡착off 딜레이
T99 | 초기화 | T322 | 버리기
T203 | 비금속 버리기 2초대기 | T330 | 완전종료딜레이
T205 | 물체 감지 대기(금속) | T350 | 비금속뺴기
T206 | 물체 감지 대기 (비금속) | T351 | 금속뺴기
T213 | 배출타이머 | T1500 | 누르기방지
T220 | 흡착대기 | T2015 | 가공 대기 시간
T221 | zp클럭초기화대기 | ST1 | 가공 시간
T222 | 올라가기 완료 대기 | ST2 | 창고 적재까지 시간
T223 | 전진 완료 딜레이 | C1 | 가공횟수
T224 | 내려가기 대기 딜레이 | C70 | 가공카운터
T226 | 흡착 off 대기 |  | 
T227 | 내려가기 대기 |  | 
T228 | 올라기기 딜레이 |  | 

## Slide 6
Device Name | Comment | Device Name | Comment
D11 | [1][1] | D1024 | 가공 횟수
D12 | [1][2] | D1030 | 시간 시작
D13 | 1,1 재질 | D1031 | 소재 없음 대기 시간
D14 | 1,2 재질 | D1032 | 가공시간
D21 | [2][1] | D1033 | 가공 시간
D22 | [2][2] | D1100 | zp시작주소, ZP.PSTRT1 시작주소
D23 | 2,1 재질 | D1101 | 완료시 상태
D24 | 2,2 재질 | D1102 | 기동번호, 실행시킬 값
D31 | [3][1] | D1200 | 고속시작주소
D32 | [3][2] | D1202 | 고속실행벊ㅎ
D33 | 3,1 재질 | D1300 | 비금속data
D34 | 3,2 재질 | D1320 | 비금속d
D70 | 가공 횟수 | D2400 | zp창고 판별하기
D71 | 가공 시간 | D2402 | 창고 판별 후 데이터 넣기
D72 | 소재 투입 대기시간 | D3009 | 암시빼기BIT
D73 | 소재 대기시간 초단위 | D3010 | 창고에있는수
D74 | 소재 대기시간 나머지 | D3011 | 창고 비금속 수
D100 | 확보할물건위치 | D3012 | 창고 금속수
D101 | 빼기용 | D3300 | zp이동데이터
D510 | 넣기버튼 값저장 | D3400 | D창고빼기데이터
D710 | 빼기버튼 값저장 | D3402 | 창고빼기 판별 데이터
D1001 | 현재위치모니터링 | D4001 | 가공 완료 까지 시간
D1005 | 현재속도모니터링 | D4003 | 가공 그래프 SUM
D1010 | 에러시작 | D4004 | 가공 그래프 개수
D1011 | 축 에러 | D4005 | 적재 완료 까지 시간
D1012 | 축 경고 | D4007 | 적재그래프sum
D1015 | MPS동작 상태 | D4008 | 적재 그래프 개수
D1019 | 자동넣기 비트값 | D4009 | 적재 그래프 개수
D1020 | 수량 시작 | D4010 | 나누기
D1021 | 비금속 수량 | D4014 | 나누기
D1022 | 금속 수량 |  | 
D1023 | 전체 수량 |  | 

## Slide 7
Device Name | Comment
SM400 | 항상실행
SM402 | 1ScanOn
SM411 | 0.2초 클록
SM412 | 1초클록
SM413 | 2초클록
U7\G800 | 위치R
U7\G804 | 속도R
U7\G806 | 축에러
U7\G807 | 축경고
U7\G1502 | 에러리셋
U7 | 유닛7